## Slide 1: Катастар напуштених коповa ап војводине
јун 2015, Београд
Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине

## Slide 2: Циљ
«Циљ је да се обезбеде сигурни и поуздани подаци потребни за рекултивацију свих напуштених рудника у националним парковима и другим заштићеним подручјима.»
Предвиђено је да се до 2020. године изврши рекултивација свих рудника у националним парковима и другим заштићеним подручјима
Прикупити податке о броју, географском положају, статусу, стању, спроведеним мерама санације и рекултивације
http://kanakov.vojvodina.gov.rs

## Slide 3: Светска пракса
Abandoned Mine Land Inventory System (USA): ИС за планирање и праћење рекултивација рудника
INSPIRE
GeoMine
USGIN
e-AMLIS
Upper Midwest Environmental Sciences Center – геобаза за напуштене руднике
U.S. Geoscience Information Network
Infrastructure for Spatial Information in Europe: комбинује просторне податаке и веб сервисе широм континента
OHAJO
USA геопортал за подршку одлучивању у вези са активностима везаним за површинску експлоатацију угља
Notes: INSPIRE Iинсфраструктура за просторне информације Европе комбинује просторне податаке и веб сервисе широм континента
GeoMine (USA) геопортал за подршку одлучивању у вези са активностима везаним за површинску
УСГИН U.S. Geoscience Information Network обезбеђује систем за складиштење и размену података
Upper Midwest Environmental Sciences Center – развио геобазу за напуштени рудник у Охају
Abandoned Mine Land Inventory System (e-AMLIS) (USA) – ИС о рудиницима за планирање и праћење санација рудника

## Slide 4: Пракса у Србији
ГеолИЕП
Бенефити
УСЛОВ
компатибилност са постојећим системом за евиденцију истражних и експлоатационих одобрења (ГеолИЕП )
основа за архивирање и ефикасно руковање векторским, растерским и сродним тематским садржајима
смањење трошкова складиштења података и архивирања, доступност података ширем кругу корисника
Платформа:

## Slide 5: Скупови података у геобази
Спроведене мере санације и рекултивације
Теренски запис
Галерија фотографија
Геолошка структура,
статус
Геометрија: полигон, етаже, дубина, висина, запремина
Административна припаност, титулар
Име и географска локација
Notes: Име и географска локација
Административна припаност
Титулара (уколико постоји)
Геометрија: полигон, етаже, дубина, висина, запремину
Геолошку структуру
Статус
Спроведене мере санације и рекултивације
Теренски запис
Галерију фотографија

## Slide 6: Даљинска детекција
Сателитски снимак = дигитални запис електромагнетне енергије, која је емитована или одбијена са неког дела Земљине површи.
Коришћени су снимци сателита типа SPOT 2-метарске резолуције, као и снимци типа Landsat
Полигон дигитализован даљинском детекцијом

## Slide 7
Пријава за рад у систему
Испис резултата претраге
Мени
Подаци о изабраном
објекту
1
http://Kanakov.vojvodina.gov.rs
Први софтвер овакве врсте израђен у нашој земљи
Notes: Integrisati sa sedminm

## Slide 8: WebGIS апликација Катастра напуштених копова АП Војводине
kanakov.vojvodina.gov.rs
1
добар темељ за надоградњу, односно за анализу и приказ података из других области: заштите животне средине, пољопривреде, хидрологије, урбанизма, ...
2
омогућава управљање одрживог развоја, просторног планирања и безбедности животне средине
развијен у складу са стандардима
3
први део апликације је јавно доступан за СВЕ кориснике
Други део намењен за унос и опис регистра, објеката, титулара ...

## Slide 9: Детаљан приказ података о напуштеном објекту

## Slide 10
Једноставно руковање подацима: претрага, унос, измена, преглед ...
Notes: На страници регистри, приказује се списак свих регистара у бази, а такође постоји могућност претраге списка.
За сваки регистар могу се видети детаљне информације, регистар се може изменити или обрисати. Постоји и линк за унос новог регистра.

## Slide 11: Формулар, теренски записи
На основу стања затеченог на терену, уносе се теренски записи у базу података

## Slide 12: Оцењивање и рангирање
На основу група критеријума за оцену и рангирање:
Заштита животне средине
Геолошки фактори
Социолошки фактори
Техничко-технолошки
Спроводи се рангирање напуштених копова како би се одредили приоритети за рекултивацију.

## Slide 13: Статистика
Укупно је дигитализовано 1048 полигона, груписаних у 9 категорија:
  Активан коп
  Деградирана површина
  Депонија
  Депонија индустријског отпада
  Депонија ком. отпада
  Индустријско постројење
  Напуштени коп
  Одлагалиште - јаловиште
  Позајмиште
  Некласификовано
Укупна деградирана површина издвојена даљинском детекцијом је 227 км2 од укупно 21.506 км2 колико има Војводина чини око 1% површине потенцијално деградирано.
Обиласци терена се спроводе више месеци, након чега ће се стећи боља слика о стварном стању и проценту деградиране површине

## Slide 14: Извештаји
Појединачни коп: општи подаци, својства, регистар, титулар, координате, оцене
Регистар напуштених копова по општинама: место, локалитет, катастарска парцела,титулар, оцене...
Извештај напуштених копова са оценама и вредностима критеријума на основу којих су оцењени
Извештај о рангираним напуштеним коповима са оценама
Списак привредних организација, њихових регистара и копова
Notes: Ovjediniti sa primerom

## Slide 15: Закључак
Пројектовање базе података Катастра напуштених копова и пратеће WebGIS апликације биле су комплексне и мултидисциплинарне уз учешће тима експерата геолошке, рударске, економске, еколошке, информатичке, математичке и других струка.
Посебна пажња посвећена је високом нивоу и квалитету пројектантског рада
Брза претрага омогућава корисницима да се једноставно информишу о жељеном објекту

## Slide 16: Закључак
КАНАКОВ апликација указује на корисност, практичну вредност и предности коришћења ВебГИС система
Оваква апликација омогућава сигурнију и поузданију систематизацију података, уз складиштење фотографије и положај сваког напуштеног објекта
Апликативни аспекти су вишеструки и не везују само за ресорне секторе рударства и геологије, већ исто тако и за секторе економије, урбанизма, просторног планирања, пољопривреде, хидрологије, екологије, безбедности и др

## Slide 17
ХВАЛА НА ПАЖЊИ !
http://Kanakov.vojvodina.gov.rs